Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера стандартного разрешения с объективом с фиксированным фокусным расстоянием и функцией день-ночь

Цветная видеокамера стандартного разрешения (420 ТВЛ) на базе ПЗС матрицы SONY 1/3”, предназначена для организации видеонаблюдения внутри помещений с регулируемым климатом и не содержащих в воздухе пыли, абразивных и агрессивных веществ.

Встроенные схемы электронного затвора, автоматического регулирования усиления, регулировки баланса белого, а также цифровая видеообработка позволяют получить высококачественное изображение и отличную цветопередачу. Для работы в условиях пониженной освещенности камера поддерживает режим «день-ночь», в котором формирует черно-белое изображение с целью снижения шумов и исключения ошибок цветопередачи.

Камера выполнена в пластиковом корпусе полусфера и предназначена в первую очередь для монтажа на потолок. Видеокамера производится с объективами с фиксированным фокусным расстоянием, при этом диаметр полусферы позволяет использовать объективы с фокусными расстояниями f=3.6, 4 и 6 мм, что обеспечивает эффективное наблюдение за объемом помещений и коридорами соответственно.

| * возможно комплектование указанными объективами | ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD II (ICX633AKA) Разрешение, ТВЛ 420 Кол-во эффективных пикселей 500 (Г) х 582 (В) Встроенный объектив М12х0.5 f = 3,6 мм (опция 4 или 6) * Отношение сигнал/шум, дБ > 50 Минимальная освещенность при цветном изображении (“День”) 0,05 лк F2.0 Минимальная освещенность при моно- хромном изображении (режим “Ночь”) 0,01 лк F2.0 Гамма коррекция 0,45 Усиление видеосигнала в режиме АРУ, дБ 25 Режимы баланса белого ATW – автоматический контроль температуры белого цвета Диапазон температур баланса белого 2200 – 10000 К Выдержка электронного затвора, с 1 / 50 ... 1 / 100 000, автоматическая Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный Напряжение питания пост./перемен. ток, В 10,7 … 13,2 В Ток потребления, не более, мА 90 Рабочая температура +10 °С … + 50 °С Габаритные размеры ВхД, мм 62 х 99 Вес, не более, г 135 |
| --- | --- |

| Камера изготавливается в корпусе в корпусе только белого цвета (цвет слоновой кости), что делает ее менее заметной на светлом потолке. видеокамера DЕ-4025 паспорт и руководство по эксплуатации гарантийный талон |  |
| --- | --- |

# Text boxes

ДЕ-4025

Техническая спецификация

Габаритные размеры

Варианты корпуса

Комплект поставки

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

ДЕ-4025

Конструкция корпуса