Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная миниатюрная видеокамера высокого разрешения с объективом с фиксированным фокусным расстоянием

Цветная миниатюрная видеокамера высокого разрешения (540 ТВЛ) на базе ПЗС матрицы SONY 1/3”, предназначена для организации видеонаблюдения внутри помещений с регулируемым климатом и не содержащих в воздухе пыли, повышенной влаги, абразивных и агрессивных веществ.

Встроенные схемы электронного затвора, автоматического регулирования усиления, регулировки баланса белого, а также цифровая видеообработка позволяют получить высококачественное изображение и отличную цветопередачу. Для работы в условиях пониженной освещенности камера поддерживает режим «день-ночь», в котором формирует черно-белое изображение с целью снижения шумов и исключения ошибок цветопередачи.

Камера выполнена в миниатюрном пластиковом корпусе полусфера и предназначена в первую очередь для монтажа на потолок. Учитывая минимальный размер полусферы, видеокамера производится только с объективом с фиксированным фокусным расстоянием f=3.6 мм, который обеспечивает эффективное наблюдение за объемом помещений.

Для обеспечения максимальной компактности камера не оборудована разъемом питания и разъемом снятия видеосигнала. Подключение к камере осуществляется пайкой к выходному 3-проводному кабелю (корпус / общий провод, напряжение питания +12 В, видеовыход).

|  | ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD (ICX409AKA) Разрешение, ТВЛ 540 Кол-во эффективных пикселей 752 (Г) х 582 (В) Встроенный объектив М12х0.5 f = 3,6 мм Отношение сигнал/шум, дБ > 50 Минимальная освещенность при цветном изображении (“День”) 0,05 лк F2.0 Минимальная освещенность при моно- хромном изображении (режим “Ночь”) 0,02 лк F2.0 Гамма коррекция 0,45 Усиление видеосигнала в режиме АРУ, дБ 25 Режимы баланса белого ATW – автоматический контроль температуры белого цвета Диапазон температур баланса белого 2200 – 10000 К Выдержка электронного затвора, с 1 / 50 ... 1 / 100 000, автоматическая Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный Напряжение питания пост./перемен. ток, В 10,7 … 13,2 В Ток потребления, не более, мА 90 Рабочая температура +10 °С … + 50 °С Габаритные размеры ВхД, мм 54 х 70 Вес, не более, г 65 |
| --- | --- |

| Камера изготавливается только в корпусе с основанием черного цвета и полупрозрачной (матовой) полусферой. | • видеокамера DЕ-614 • паспорт и руководство по эксплуатации • гарантийный талон |
| --- | --- |

# Text boxes

ДЕ-614

Техническая спецификация

Габаритные размеры

Варианты корпуса

Комплект поставки

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

ДЕ-614