Видеосистемы «АлтернативА»

| Программируемая цветная видеокамера высокого разрешения в «зеркальном» корпусе с фиксиро-ванным объективом и функцией день-ночь |  |
| --- | --- |

Цветная программируемая видеокамера высокого разрешения (540 ТВЛ) на базе ПЗС матрицы SONY 1/3”, предназначена для организации видеонаблюдения внутри помещений с регулируемым климатом без содержания в воздухе пыли, влаги и агрессивных веществ. Камера выполнена в пластиковом корпусе полусфера с зеркальным покрытием, что обеспечивает оригинальность и максимальную скрытность направления наблюдения. Камера идеально вписывается в любой интерьер за счет отражения окраски стен помещения.

Камера снабжена объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Встроенные схемы электронного затвора и компенсации задней засветки с программированием зон компенсации. Использование процессора видеообработки позволяет получить высококачественное изображение и отличную цветопередачу. В условиях пониженной освещенности камера переходит в режим «день-ночь», в котором формирует черно-белое изображение с целью снижения шумов и ошибок цветопередачи.

Программируемый пользователем процессор видеообработки позволяет настраивать параметры формируемого камерой изображения. Параметр уровень электронного затвора обеспечивает постоянную яркость изображения в дневное время не зависимо от яркости освещения. Параметр уровень максимального усиления позволяет установить максимальное усиление при работе ночью для получения светлой и не зашумленной картинки. Также можно настроить пороги перехода камеры в режим «день» и «ночь» в зависимости от освещенности в месте установки камеры, установить контрастность и четкость формируемого изображения, задать режим и подстроить баланс белого, скорректировать уровни цветоразностных сигналов, запрограммировать от 1 до 64 зон компенсации задней засветки с настройкой уровня яркости в них, выделить на экране от 1 до 4 приватных зон и скрыть их изображение. Все настройки хранятся в энергонезависимой памяти и не изменяются при обесточивании камеры.

Камеры с широкоугольным объективом (f = 2,5 / 2,8 / 3,6 мм) используются для наблюдения за помещениями, а с узкоугольным (f = 6 / 8 / 12 мм) – для наблюдения за коридорами, а также для идентификации лиц и фиксации номиналов денежных знаков при контроле кассовых операций.

| * возможно комплектование указанными объективами | ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD (ICX409AKA) Разрешение, ТВЛ 540 Кол-во эффективных пикселей 752 (Г) х 582 (В) Встроенный объектив М12х0.5 f = 3,6 (2,5 / 2,8 / 4 / 6 / 8 / 12) * Отношение сигнал/шум, дБ > 50 Минимальная освещенность при цветном изображении (“День”) 0,05 лк F2.0 Минимальная освещенность при моно- хромном изображении (режим “Ночь”) 0,01 лк F2.0 (при макс. усилении) Гамма коррекция 0,45 (программируется от 0,05 до 1) Усиление видеосигнала в режиме АРУ, дБ 25 (программируется от 0 до 40) Режимы баланса белого ATW, AWВ, ручной, фикс. Диапазон температур баланса белого 2200 – 10000 К Выдержка электронного затвора, с 1 / 50 ... 1 / 100 000, авто, програм. Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный Напряжение питания пост./перемен. ток, В 10,7 … 13,2 В Ток потребления, не более, мА 90 Рабочая температура +10 °С … + 50 °С Габаритные размеры ВхД, мм 75 х 118 Вес, не более, г 225 |
| --- | --- |

| Камера изготавливается в корпусе с основанием двух цветов: белого (слоновой кости) и черного. видеокамера DЕ-616DM паспорт и руководство по эксплуатации гарантийный талон руководство по программированию программатор – 1 шт. на партию от 10 камер |  |
| --- | --- |

# Text boxes

Техническая спецификация

Габаритные размеры

Варианты корпуса

Комплект поставки

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

DE-616DM