Видеосистемы «АлтернативА»

| Программируемая цветная камера высокого разрешения, объектив с изменяемым фокусным расстоянием увели-ченного диапазона, 3D-кронштейн, функция день-ночь |  |
| --- | --- |

Цветная программируемая видеокамера высокого разрешения (540 ТВЛ) на базе ПЗС матрицы SONY 1/3” предназначена для организации наблюдения в помещениях с регулируемым климатом. Камера выполнена в купольном пластиковом корпусе полусфера, снабжена объективом с изменяемым фокусным расстоянием с увеличенным диапазоном регулировки. Встроенные схемы электронного затвора и компенсации задней засветки с программированием зон компенсации. Использование процессора видеообработки позволяет получить высококачественное изображение и отличную цветопередачу, поддерживает режим «день-ночь».

В камере применен специальный 3D-кронштейн, позволяющий вращать ее на 360 град. вокруг оптической оси объектива, за счет чего камера может монтироваться под любым углом к поверхности как на потолок, так и на стену.

Программируемый пользователем процессор видеообработки позволяет настраивать параметры формируемого камерой изображения. Параметр уровень электронного затвора обеспечивает постоянную яркость изображения в дневное время не зависимо от яркости освещения. Параметр уровень максимального усиления позволяет установить максимальное усиление при работе ночью для получения светлой и не зашумленной картинки. Также можно настроить пороги перехода камеры в режим «день» и «ночь» в зависимости от освещенности в месте установки камеры, установить контрастность и четкость формируемого изображения, задать режим и подстроить баланс белого, скорректировать уровни цветоразностных сигналов, запрограммировать от 1 до 64 зон компенсации задней засветки, выделить на экране от 1 до 4 приватных зон и скрыть их изображение. Все настройки хранятся в энергонезависимой памяти и не изменяются при обесточивании камеры.

|  | ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD (ICX409AKA) Разрешение, ТВЛ 540 Кол-во эффективных пикселей 752 (Г) х 582 (В) Встроенный объектив М12х0.5 f = 2,8 ~ 12 мм Отношение сигнал/шум, дБ > 50 Минимальная освещенность при цветном изображении (“День”) 0,2 лк F 1.4 Минимальная освещенность при моно- хромном изображении (режим “Ночь”) 0,05 лк F1.4 (при макс. усилении) Гамма коррекция 0,45 (программируется от 0,05 до 1) Усиление видеосигнала в режиме АРУ, дБ 25 (программируется от 0 до 40) Режимы баланса белого ATW, AWВ, ручной, фикс. Диапазон температур баланса белого 2200 – 10000 К Выдержка электронного затвора, с 1 / 50 ... 1 / 100 000, авто, програм. Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный Напряжение питания пост./перемен. ток, В 10,7 … 13,2 В Ток потребления, не более, мА 90 Рабочая температура +10 °С … + 50 °С Габаритные размеры ВхД, мм 100 х 130 Вес, не более, г 250 |
| --- | --- |

видеокамера DЕ-619D паспорт и руководство по эксплуатации гарантийный талон руководство по программированию программатор – 1 шт. на партию от 10 камер

# Text boxes

ДЕ-619d

Техническая спецификация

Габаритные размеры

Комплект поставки

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

ДЕ-619d

3D - кронштейн