Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения, «день-ночь», с управ-ляемой процессором ИК подсветкой для локального наблюдения

В камере используется ПЗС матрица SONY 1/3” высокого разрешения с технологией Super HAD и процессор цифровой обработки изображения Nextchip, сочетание которых позволяет получить высокое качество изображения и естественную цветопередачу.

Встроенная ИК подсветка с использованием 24 ультра ярких светодиодов (540 ТВЛ) на базе ПЗС матрицы SONY 1/3”, предназначена для организации, позволяет организовать наблюдение даже при полном отсутствии освещения. В телекамере применена технология двойного управления ИК подсветкой, которая включается под управлением процессора видеообработки или встроенного в камеру датчика освещенности. Процессорное управление позволяет точно согласовать момент включения подсветки с моментом минимальной чувствительности матрицы. При включении ИК подсветки камера автоматически переходит в режим «ночь» с формированием черно-белого изображения. Такой подход исключает любые искажения цветопередачи, вызванные несогласованностью включения ИК подсветки с режимом работы камеры, характерные для большинства камер, оборудованных только датчиком освещения. Управление датчиком освещенности позволяет мгновенно включить ИК при резком снижении освещенности, например при выключении освещения в контролируемом пространстве.

Телекамера предназначена для организации видеонаблюдения в уличных условиях, а малые габариты делают ее идеальной для наблюдения за небольшими пространствами (за дверями, калитками, входными дорожками и т.д.).  Камера выполнена в герметичном корпусе с системой пассивного подогрева – стабилизация температуры обеспечивается за счет нагрева встроенного стабилизатора напряжения и процессора видеообработки; в ночное время, когда камере необходим дополнительный обогрев, его обеспечивает работающая ИК подсветка. Камера снабжена козырьком, защищающим ее корпус от перегрева летом и намерзания снега и льда зимой.

|  | ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD (ICX409AKA) Разрешение, ТВЛ 540 Кол-во эффективных пикселей 752 (Г) х 582 (В) Минимальная освещенность (режим «День) 0,6 лк F1.4 Минимальная освещенность (режим “Ночь”) 0,2 лк F1.4 Отношение сигнал/шум, не менее, дБ 50 Дальность ИК подсветки, не менее, м 12 Угол ИК подсветки, не менее, град. 60 Наработка на отказ ИК подсветки, не менее, ч 20 000 (2 года) Электронный затвор, с 1 / 50 ... 1 / 100 000 Регулировки: Автобаланс белого (AWB), АРУ (AGC ), электронный затвор (AE) Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный Питание напряжением постоянного тока, В 10,8 … 13,2 Ток потребления (день/ночь), не более, мА 90 / 350 Объектив: с фиксированным «фокусом» f = 3,6 мм F1.4 (опция 6 / 8 / 12 / 16 / 25 мм) Рабочая температура - 25 °С … + 50 °С Габаритные размеры (с козырьком), мм 60 (диаметр) х 90 (длина) Вес, не более, г 350 Исполнение IP-65 |
| --- | --- |

|  | видеокамера DN-621 кронштейн (прямой или «куриная ножка») козырек паспорт и руководство по эксплуатации гарантийный талон |
| --- | --- |

# Text boxes

DN-621

Техническая спецификация

Комплект поставки

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

DN-621

Габаритный чертеж