Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения, «день-ночь», с ИК подсветкой, управляемой процессором и объективом с фиксированным фокусным расстоянием

Видеокамера построена с использованием улучшенной ПЗС матрицы SONY ICX-NEW-09 формата 1/3” с технологией Super HAD ІІ и процессора цифровой обработки видеосигнала, сочетание которых позволяет получить высокое качество изображения и естественную цветопередачу при организации видеонаблюдения на улице как днем, так и ночью. От предыдущей модели DN-629 новую камеру отличают такие усовершенствования:

- ПЗС-матрица с увеличенной более чем в 2 раза ночной чувствительностью и оптимизированным под ИК освещением фильтром;

- объективы с ИК прозрачной оптикой для более эффективной работы ИК подсветки. Доступны фокусы f=2,8 / 3,6 / 4 / 6 / 8 / 12 / 25 мм;

- изготовление ИК подсветки с применением светодиодов 80º, 60º, 45º или 30-º в соответствии с углом обзора установленного объектива, что позволяет исключить эффект «светлого» пятна в центре и обеспечить максимальную дальность, равномерность и эффективность подсветки;

- увеличена на 25 % мощность ИК подсветки использованием 40 светодиодов (в отличии от 30 в DN-629), а также продлен срок службы за счет электропитания светодиодов источником стабилизированного тока, что также позволило расширить диапазон напряжения питания камеры;

- цифровое управление ИК подсветкой позволяет согласовать момент синхронного перехода камеры в ЧБ режим и включение ИК подсветки с моментом достижения ПЗС матрицей минимальной чувствительности для формирования цветного изображения.

Сочетание этих новшеств дает возможность вести эффективное ночное видеонаблюдение как за широкими площадками (при углах обзора от 60 до 80º), так и на большой дальности при наблюдении за периметром (углы обзора 30º и менее). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием и согласованная с ним по углу ИК подсветка обеспечивают максимальную эффективность и равномерность ИК излучения по всей зоне наблюдения.

В видеокамере применено цифровое управление ИК подсветкой, по которой она включается по команде процессора телекамеры при снижении сигнала на входе ПЗС матрицы до минимального значения, обеспечивающего цветное изображение. После снижения уровня сигнала до этого предела процессор переводит камеру в режим «ночь», формируя черно-белое изображение, и включает ИК подсветку. Этим исключаются любые искажения цветопередачи, вызванные формированием цветного изображения при работающей ИК подсветке, характерные для камер с датчиком освещенности.

Для организации видеонаблюдения в уличных условиях камера выполнена в герметичном металлическом корпусе с системой пассивного подогрева. Стабилизация температуры обеспечивается за счет нагрева встроенного стабилизатора напряжения и процессора видеообработки; в ночное время, когда оптике необходим дополнительный обогрев, его обеспечивает работающая ИК подсветка, расположенная в непосредственной близости от объектива. Камера снабжена козырьком, защищающим ее от перегрева летом и намерзания снега и льда зимой. Конструкция корпуса обеспечивает полную гальваническую развязку от кронштейна, который может крепиться через пластиковые изоляторы как к нижней, так и к задней части корпуса. Поэтому камера без дополнительных средств изоляции может монтироваться на металлические поверхности.

Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения, «день-ночь», с ИК подсветкой, управляемой процессором и объективом с фиксированным фокусным расстоянием

|  | ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD ІІ * (ICX-NEW-09) Разрешение, ТВЛ 540 Кол-во эффективных пикселей 752 (Г) х 582 (В) Минимальная освещенность (режим «День) 0,3 лк F1.6 Минимальная освещенность (режим “Ночь”) 0,07 лк F1.6 Отношение сигнал/шум, не менее, дБ 50 Дальность ИК подсветки, не менее, м 12 (опция 18, 25, 40 ) Угол ИК подсветки, не менее, град. 80 (опция 60, 45, 30) Наработка на отказ ИК подсветки, не менее, ч 20 000 (2 года) Электронный затвор, с 1 / 50 ... 1 / 100 000 Регулировки: Автотрекинг белого (AWB), АРУ (AGC ), электронный затвор (AE) Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный Питание напряжением постоянного тока, В 10,8 … 14 Ток потребления (день/ночь), не более, мА 90 / 400 Объектив: с фиксированным «фокусом» f = 6 мм F1.6 (опция 2,8 / 3.6 / 8 / 12 / 16 / 25 мм) Рабочая температура - 25 °С … + 50 °С Габаритные размеры (с козырьком), мм 78 (диаметр) х 187 (длина) Вес, не более, г 400 Исполнение IP-65 |
| --- | --- |

Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения, «день-ночь», с ИК подсветкой, управляемой процессором и объективом с фиксированным фокусным расстоянием

| Крепление камеры к кронштейну RH-110 через встроенный в корпус пластиковый изолятор | Крепление камеры на задней стенке корпуса для монтажа на горизонтальную плоскость (пластиковый изолятор( | Камера смонтирована на потолке при помощи крепежного отверстия на задней стенке корпуса (вид снизу) |
| --- | --- | --- |

Структура обозначения телекамеры в зависимости от установленного объектива

| Обозначение | DN-729-2.8 | DN-729-3.6 | DN-729-4 | DN-729-6 | DN-729-8 | DN-729-12 | DN-729-16 | DN-729-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2,8 | 3,6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| Горизонтальный угол обзора град. | 81 | 67 | 62 | 44 | 33 | 23 | 17 | 11 |
| Угол ИК подсветки, град | 80 | 80 | 80 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 |

Видеокамера DN-729, кронштейн, козырек, паспорт и руководство по эксплуатации, гарантийный талон

В обычной комплектации камера поставляется с кронштейном для установки на вертикальную плоскость (стену) типа RH-110 (длина от стены до центра вращения камеры не менее 110 мм). При необходимости монтажа камеры на горизонтальную плоскость (например, потолок), камера комплектуется другим кронштейном (оговаривается отдельно).

# Text boxes

DN-729

Техническая спецификация

DN-729

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Комплект поставки

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

DN-729

Габаритный чертеж