Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения с широкоугольной подсветкой, «день-ночь», с управляемой процессором ИК подсветкой и вариообъективом

Видеокамера построена с использованием улучшенной ПЗС матрицы SONY ICX-NEW-09 формата 1/3” с технологией Super HAD ІІ и процессора цифровой обработки видеосигнала, сочетание которых позволяет получить высокое качество изображения и естественную цветопередачу при уличном видеонаблюдении. От предыдущей модели DN-634 новую камеру отличают такие усовершенствования:

- ПЗС-матрица с увеличенной более чем в 2 раза ночной чувствительностью;

- объективы с изменяемым фокусным расстоянием f=2,8-12 мм и ИК прозрачной оптикой, что повышает чувствительность камеры в ночное время;

- широкоугольная ИК подсветка (80º) на базе 36 светодиодных ламп диаметром 8 мм.

Сочетание этих новшеств дает возможность вести эффективное ночное видеонаблюдение за широкими площадками при полном отсутствии света. При необходимости видеонаблюдения за периметром камеру можно оборудовать ИК подсветкой с углом 60º, 45º и 30º, что обеспечит увеличение дальности соответственно до 25, 35 и 50 м.

В видеокамере применена технология двойного управления ИК подсветкой, при которой ИК подсветка включается как под управлением процессора, так и от встроенного в камеру датчика уровня освещенности. процессорное управление позволяет синхронизировать момент включения подсветки с минимальной чувствительностью ПЗС матрицы за счет контроля уровня сигнала на ее входе. После включения  ИК подсветки камера автоматически переходит в режим «ночь», формируя черно-белое изображение. Такой подход исключает любые искажения цветопередачи, вызванные формированием цветного изображения при работающей ИК подсветке, характерные для камер с датчиком освещенности.

Для организации видеонаблюдения в уличных условиях камера выполнена в герметичном металлическом корпусе с системой пассивного подогрева. Стабилизация температуры обеспечивается за счет нагрева встроенного стабилизатора напряжения и процессора видеообработки; в ночное время, когда оптике необходим дополнительный обогрев, его обеспечивает работающая ИК подсветка, расположенная в непосредственной близости от объектива. Камера снабжена козырьком, защищающим ее от перегрева летом и намерзания снега и льда зимой.

Настройка вариообъектива выполняется при помощи регуляторов, выведенных на заднюю стенку корпуса и закрытых резиновыми уплотнителями для исключения попадания влаги внутрь корпуса. Такая конструкция позволяет монтировать камеру при любых погодных условиях, так как не требует вскрытия корпуса для настройки объектива.

Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения с широкоугольной подсветкой, «день-ночь», с управляемой процессором ИК подсветкой и вариообъективом

|  | ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD ІІ * (ICX-NEW-09) Разрешение, ТВЛ 540 Кол-во эффективных пикселей 752 (Г) х 582 (В) Минимальная освещенность (режим «День) 0,05 лк F1.6 Минимальная освещенность (режим “Ночь”) 0,01 лк F1.6 Отношение сигнал/шум, не менее, дБ 50 Дальность ИК подсветки, не менее, м 15 (опция 20, 40, 50 ) Угол ИК подсветки, не менее, град. 80 (опция 60, 45, 30) Наработка на отказ ИК подсветки, не менее, ч 20 000 (2 года) Электронный затвор, с 1 / 50 ... 1 / 100 000 Регулировки: Автотрекинг белого (AWB), АРУ (AGC ), электронный затвор (AE) Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный Питание напряжением постоянного тока, В 10,8 … 13,2 Ток потребления (день/ночь), не более, мА 90 / 350 Объектив: с фиксированным «фокусом» f =2,8~12 мм F=1.6 Рабочая температура - 25 °С … + 50 °С Габаритные размеры (с козырьком), мм 105 (диаметр) х 170 (длина) Вес, не более, г 950 Исполнение IP-65 |
| --- | --- |

Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения с широкоугольной подсветкой, «день-ночь», с управляемой процессором ИК подсветкой и вариообъективом

Соотношение между углом подсветки, фокусным расстоянием и дальностью подсветки:

| Угол ИК подсветки, град | 80 | 60 | 45 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2,8-3,6 | 3,6-6 | 6-12 | 12-25 |
| Дальность ИК подсветки, м | <71 | <20 | <40 | <60 |

Видеокамера DN-734, кронштейн, козырек, заглушки регуляторов объектива (2 шт.), паспорт и руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

Стандартно камера DN-734 комплектуется подсветкой 80º для работы при фокусном расстоянии объектива f=2,8 мм, но по требованию может комплектоваться другими подсветками.

В обычной комплектации камера поставляется с кронштейном для установки на вертикальную плоскость (стену) типа RH-110 (длина от стены до центра вращения камеры не менее 110 мм). При необходимости монтажа камеры на горизонтальную плоскость (например, потолок), камера комплектуется другим кронштейном (оговаривается отдельно).

# Text boxes

DN-734

Техническая спецификация

DN-734

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Комплект поставки

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

DN-734

Габаритный чертеж