Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения с усиленной ИК подсветкой: «день-ночь», процессорное управление подсветкой, фиксированный CS объектив

Видеокамера построена с использованием улучшенной ПЗС матрицы SONY высокого разрешения и процессора  цифровой обработки видеосигнала, что обеспечивает  высокое качество изображения и естественную цветопередачу в дневных условиях при уличном видеонаблюдении. Камера оборудована объективом с фиксированным фокусным расстоянием, поэтому ее угол обзора наилучшим образом согласован с углом установленной ИК подсветки, чем гарантируется максимальная эффективность камеры в ночных условиях видеонаблюдения, недостижимая для камер с вариообъективами.

Основные отличия от предыдущих моделей:

- ПЗС-матрица с увеличенной более чем в 2 раза ночной чувствительностью;

- использование CS объективов с ИК прозрачной оптикой и фиксированным фокусным расстоянием f=6 мм (опция 4 / 8 / 12 / 16 / 25 мм);

- усиленная ИК подсветка большой мощности построена с использованием 36 светодиодных ламп диаметром 8 мм;

- 100% эффективность ИК подсветки за счет полного соответствия ее угла с углом наблюдения установленного объектива.

Сочетание этих новшеств дает возможность вести эффективное ночное видеонаблюдение при полном отсутствии света как за широкими площадками на дальности от 20 до 30 м (камеры с объективом  f=4 / 6 мм), так и за периметром на дальности от 40 до 55 м (камеры с объективом  f=8 / 12 / 16 / 25 мм).

В дневных условиях камера DN-790 с объективом f=16 и f=25 мм может использоваться для распознавания номерных знаков автомобилей.

В видеокамере применена технология двойного управления ИК подсветкой, при которой ИК подсветка включается как под управлением процессора, так и от встроенного в камеру датчика уровня освещенности. Процессорное управление позволяет синхронизировать момент включения подсветки с переходом камеры в режим «ночь», что исключает любые искажения цветопередачи, характерные для камер, оборудованных только датчиком освещенности.

Телекамера предназначена для организации видеонаблюдения в уличных условиях. Она выполнена в герметичном металлическом корпусе с системой пассивного подогрева. Стабилизация температуры обеспечивается за счет нагрева встроенного стабилизатора напряжения и процессора видеообработки; в ночное время, когда оптике необходим дополнительный обогрев, его обеспечивает работающая ИК подсветка, расположенная в непосредственной близости от объектива. Камера снабжена козырьком, защищающим ее от перегрева летом и намерзания снега и льда зимой. Камера может монтироваться как на вертикальные (стены), так и на горизонтальные (потолок, откосы, крыши) поверхности. Не допускается монтаж камеры на металлические поверхности без изоляторов.

Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения с усиленной ИК подсветкой: «день-ночь», процессорное управление подсветкой, фиксированный CS объектив

|  | ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD ІІ * (ICX-NEW-09) Разрешение, ТВЛ 540 Кол-во эффективных пикселей 752 (Г) х 582 (В) Минимальная освещенность (режим «День) 0,05 лк F1.6 Минимальная освещенность (режим “Ночь”) 0,01 лк F1.6 Отношение сигнал/шум, не менее, дБ 50 Дальность ИК подсветки, не менее, м 30 (опция 20, 40, 50 ) Угол ИК подсветки, не менее, град. 60 (опция 80, 45, 30 или комбинир.) Наработка на отказ ИК подсветки, не менее, ч 20 000 (2 года) Электронный затвор, с 1 / 50 ... 1 / 100 000 Регулировки: Баланс белого (AWB), АРУ (AGC ), электронный затвор (AE) Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный Питание напряжением постоянного тока, В 10,8 … 13,2 Ток потребления (день/ночь), не более, мА 90 / 350 Объектив: с фиксированным «фокусом» f =4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 25 мм F=1.6 Рабочая температура - 25 °С … + 50 °С Габаритные размеры (с козырьком), мм 105 (диаметр) х 190 (длина) Вес, не более, г 950 Исполнение IP-65 |
| --- | --- |

Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения с усиленной ИК подсветкой: «день-ночь», процессорное управление подсветкой, фиксированный CS объектив

Соотношение между углом и дальностью подсветки:

|  | DN-790-4 | DN-790-6 | DN-790-8 | DN-790-12 | DN-790-16 | DN-790-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол ИК подсветки, град | 80 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 |
| Дальность ИК подсветки, м | <20 | <30 | <40 | <55 | <55 | <55 |

Структура обозначения телекамеры в зависимости от установленного объектива

| Обозначение | DN-790-4 | DN-790-6 | DN-790-8 | DN-790-12 | DN-790-16 | DN-790-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| Горизонтальный угол обзора, град. | 62 | 44 | 33 | 23 | 17 | 11 |
| Угол ИК подсветки, град | 80 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 |
| Дальность ИК подсветки, м | 20 | 30 | 40 | 55 | 55 | 55 |

Видеокамера DN-790, козырек, кронштейн, крепежный комплект, паспорт и руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

Стандартно камера DN-734 комплектуется подсветкой 80º для работы при фокусном расстоянии объектива f=2,8 мм, но по требованию может комплектоваться другими подсветками.

В обычной комплектации камера поставляется с кронштейном для установки на вертикальную плоскость (стену) типа RH-110 (длина от стены до центра вращения камеры не менее 110 мм). При необходимости монтажа камеры на горизонтальную плоскость (например, потолок), камера комплектуется другим кронштейном (оговаривается отдельно).

# Text boxes

DN-790

Техническая спецификация

DN-790

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Комплект поставки

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

DN-790

Габаритный чертеж