Видеосистемы «АлтернативА»

8-канальный цифровой видеорегистратор, запись в формате H.264, 1-канал синхронного звука, SVGA выход, телевизионный выход, поддержка удаленного доступа по Интернет, встроенный видеосервер

Видеорегистратор HVBdvr-08DVS является дальнейшим развитием линейки недорогих видеорегистраторов HVBdvr, которые вобрали в себя множество функций, доступных в серии HVGdvr. От предыдущих моделей HVBdvr-016DVS отличают:

Усовершенствованный VGA конвертор:

Новый SVGA конвертор поддерживает современные широкоформатные TFT мониторов с соотношением сторон 16:9 – разрешения 1440х900, 1360х768и стандартного соотношения сторон 4:3 – разрешения 1280х1024, 1024х768 и 800х600.

Основной ТВ видеовыход с поддержкой функций управления регистратором Такая видеоподсистема позволяет получать идеальное изображение на всех современных видеомониторах, как в условиях офисов, так и в домашних условиях на больших плазменных панелях.

Бесшумная работа системы охлаждения - идеальна для жилого дома и офиса:

В конструкции регистратора применено пассивное охлаждение корпуса, т.е. регистратор может эксплуатироваться с отключенным вентилятором корпуса. Штатно в корпус регистратора устанавливается вентилятор диаметром 80 мм, что позволяет значительно снизить температуру жесткого диска и продлить срок его службы в 2 раза.

Внешний блок питания 12В позволяет улучшить тепловой режим внутри корпуса регистратора без необходимости использования «шумного» вентилятора. Внешнее питание 12В, позволяет обеспечить бесперебойное электропитание всей видеосистемы (видеорегистратора и видеокамер) от недорогого ИБП напряжения 12В, увеличив при этом время автономной работы в несколько раз по сравнению с ИБП 220В.

Два жесткий диска для записи архива монтируются на дно корпуса видеорегистратора, что улучшает охлаждение дисков и не требует использования вентилятора охлаждения

Мощная подсистема видеообработки на основе специализированного процессора с аппаратной реализацией компрессии в формате H.264:

Запись всех каналов в реальном времени в разрешении HD1, или всех каналов в разрешении D1 со скоростью до 6 кадр/с на каждый канал. Регистратор позволяет гибко изменять скорость записи между каналами в пределах общей производительности, т.е. возможна запись двух каналов в разрешении D1 в реальном времени и оставшихся четырнадцати каналов по 3-4 кадр/с

Бипоточное кодирование для всех видеоканалов – независимая скорость кадров (от 1 до 25), разрешение и скорость поток записи и трансляции по сети, что делает видеорегистратор идеальным решением для работы через сеть Интернет при любой пропускной способности канала без ухудшения качества архивных записей

Поддержка аппаратного JPEG кодека позволяет делать электронные фотографии любых каналов с заданной периодичностью или по событию. При этом созданные фотографии сохраняются в архиве регистратора и доступны через FTP протокол

Гибкость и высокое качество системы мониторинга:

Обновленный SVGA конвертор формирует высококачественное изображение для основного SVGA монитора, а также одновременно с этим позволяет в качестве основного монитора использоваться телевизор, т.е. SVGA и ТВ выходы работают одновременно

Телевизионный видеовыход позволяет просматривать мультиэкран на удаленном (до 250 м) аналоговом мониторе, например, на посту охраны

Для обеспечения высокого качества изображения, как днем, так и ночью, регистратор позволяет составить расписание автоматического изменения параметров яркости, контраста, насыщенности, цветности и усиления для каждой камеры для различного времени суток

Подсистема входов-выходов:

Данная модель оборудована одним тревожным входом и одним тревожным релейным выходом, режим работы которых программируется в настройках регистратора, что позволяет анализировать внешние сигналы для управления записью и формировать тревожные извещения

Встроенные интерфейсы для взаимодействия с другими устройствами:

USB 2.0 - два высокоскоростных интерфейс обеспечивают подключение мыши и любых накопителей для переноса файлов архива

10/100 Mbit LAN – сетевой интерфейс для построения с помощью регистратор распределенным системам видеонаблюдения

RS-485 – выход управления телеметрией с поддержкой более 30 распространенных протоколов

Подсистема хранения данных архива:

Подключение 2 жестких дисков с интерфейсом SATA, емкостью до 2 Тбайт каждый и дополнительного 3-го диска через внешний интерфейс USB

Энергосберегающий режим эксплуатации жесткого диска – если к диску нет обращения более 5 минут его двигатель автоматически выключается, что снижает энергопотребление, а также продлевает срок его службы

Регистратор поддерживает функцию S.M.A.R.T. – контроль диагностики работоспособности жестких дисков. В случае обнаружения проблем с диском регистратор может формировать тревожные извещения, а также автоматически продолжить запись на второй диск. Кроме этого регистратор поддерживает функцию «горячего» копирования, при котором запись наиболее ответственных камер осуществляется на оба диска одновременно.

Регистратор поставляются с русским и английским меню, сопроводительной документацией (руководство пользователя, руководство по клиентскому ПО, паспорт). С регистратором поставляется программа клиентского рабочего места, программа просмотра файлов архива на компьютере и их преобразования в AVI файлы, а также программа работы на компьютере с дисками архива снятыми с регистратора. Кроме этого регистратор оборудован встроенным WEB- серевром с возможностью реализации всех функций мониторинга, контроля работоспособности, наличия видеосигналов, работы с архивом, настройки режимов работы и обновления ПО управления на базе ОС Linux.

- Алгоритм компрессии видеоизображения – аппаратный, стандарт H.264

- Запись всех каналов в максимальном разрешении D1 (704x576) по 6 кадр/с на каждый канал с возможность произвольного перераспределения скорости записи между каналами в пределах общей производительности 100 кадр/с

- Запись всех каналов в реальном времени любых средних разрешениях: DCIF – 512x576, CIF – 352x288, QCIF –  176x144.

- VGA интерфейс поддерживает разрешения 1440х900, 1360х768, 1280х1024, 1024х768 и 800х600

- Отображение всех камер осуществляется в реальном времени с разрешением 704х576 независимо от разрешения и скорости записи

- Запись ведется по расписанию: непрерывная, по детектору, по датчику или произвольная их комбинация, в т.ч. и совмещенная

- Режим JPEG фотографирования – позволяет по каждому каналу сохранять фотографии с заданной периодичностью или по событию

- Установка в корпус регистратора двух SATA диска каждый емкостью до 2 Тбайт и дополнительного третьего диска через USB интерфейс

- Запись одного канала звука синхронно с первым каналом видео

- Частота оцифровки звука – 16 кГц, алгоритм компрессии – OggVorbis со скоростью потока 16 кбит/с

- Два скоростных USB 2.0 интерфейсы для подключения внешних накопителей емкостью до 16 Гбайт для создания копий

- К интерфейсу USB может быть подключена мышка для управления (возможна горячая замена)

- Встроенный интерфейс RJ45 10M/100M позволяет подключать регистратор к сетям TCP/IP

- Бипоточное кодирование – идеальное решение для работы по сети Интернет при слабых каналах связи. Запись видео осуществляется с максимальной скоростью и максимальным разрешением, а качество трансляции видео по сети Интернет может быть оптимизировано под используемую пропускную способность канала – без какого-либо ухудшения качества записи.

- Удаленный доступ к мониторингу, архиву и настройкам возможен как при помощи специализированного ПО, так и через Интернет Еxplorer за счет встроенного WEB-сервера

Способ реализации основных функций

Встроенная операционная система Linux (FLASH)

Обновление прошивки регистратора автономно через USB носитель или по сети через клиентскую программу и Web интерфейс

Аппаратная обработка видео- и аудио- сигналов

Характеристики видеообработки

Алгоритм компрессии – H.264

Бипоточное кодирование для всех каналов видео

Разрешение записи 704х576, 512х576, 352х576 и 352х288

Поддержка многозонного детектора движения (396 зон)

Поддержка приватных зон – маскирование областей

Поддержка тревожных зон для управления выходами

Функции хранения информации, работа с дисками и копирование

Интерфейс подключения диска - SATA

Поддержка режима энергосбережения диска

Циклическая запись или запись до заполнения диска

Мониторинг и воспроизведение архива

Основной выход на SVGA и ТВ монитор

Одновременное автономное воспроизведение 1 канала из архива или 16 каналов при помощи сетевого ПО

Возможность управления скоростью воспроизведения архива

Режим автоматического фотографирования в JPEG формате

Сетевые функции в режиме видеосервера

Поддержка ЛВС и высокоскоростных ADSL модемов

Мониторинг всех камер в реальном времени и из архива

Возможен одновременный мониторинг и работы с архивами нескольких регистраторов (в т.ч. и синхронный просмотр)

По сети доступны все функции управления

Встроенный WWW-сервере для доступа через Internet

| Параметр | HVBdvr-016DVS |
| --- | --- |
| Скорость, кадр/с и разрешение отображения | 25 кадр/с, D1 (704 х 576) |
| Количество видеоканалов | 8 |
| Разрешение-скорость записи на канал | 25 кадр/с все каналы при разрешениях: DCIF 512x576, CIF 352x288, QCIF 176x144 6 кадр/с для всех каналов D1 (704х576) |
| Алгоритм видеокомпрессии | H.264 |
| Режим фотографирования | JPEG |
| Видеовыходы | SVGA – 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1024x768 ТВ – 704x576 |
| Количество аудиовходов | 1 |
| Обработки аудио сигнала | 16 кГц / OggVorbis |
| Сетевой интерфейс | Ethernet TCP/IP, RG-45, 10/100Mbit |
| Интерфейс управления телеметрией | RS-485 (Pelco-P, Pelco-D, Panasonic…) |
| Коммуникационные интерфейсы | 2 шт., USB 2.0 |
| Поддерживаемые устройства USB | USB Flash, DVD-RW, HDD, «Мышка» |
| Жесткий диск | 2 шт., SATA |
| Макс. емкость каждого жесткого диска, Гбайт | 2000 |
| Количество внешних входов/выходов тревог | Нет |
| Электропитание | 12 В, 900 мА (без учета HDD) |
| Диапазон рабочих температур, ОС | -10 – +55 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 310 х 350 х 45 |
| Масса (без жесткого диска), кг | 2,3 |

Вид спереди	Вид сзади (входы видео и звука, выходы видео и звука,

сеть, два интерфейса USB, VGA, RS-232, RS-485,

вх./вых. тревог,  вход питания 12 В)

Видеорегистратор HVBdvr-08DVS является полностью завершенным сетевым устройством, позволяющим решать любые сетевые задачи

Сетевые функции регистратора:

Работа по любым сетям

Трафик от каждой камеры программируется пользователем в диапазоне от 128 Кбит/с (352х288 при 4 кадр/с) до 2048 Кбит/с (704х576 при 25 кадр/с)

Бипоточное кодирование позволяет оптимизировать сетевой трафик под пропускную способность канала без ухудшения качества записи

По сети возможен мониторинг, многоканальная синхронная работа с архивом, управление выходами и анализ входов тревог

Доступ осуществляется на основе имен зарегистрированных в регистраторе пользователей и паролей, с указанием прав для каждого из них

Для повышения надежности защиты подключения, можно ограничить доступ к регистратору указанием списка доступных IP адресов клиента

Регистратор поддерживает доступ на основе фиксированных IP адресов или при помощи DNS серверов

При построении распределенных систем возможна автоматическая синхронизация времени регистратора с заданным NTP сервером

Регистратор является FTP и ALARM сервером

Осуществляет доставку e-mail по тревожным событиям, потере видеосигнала и неисправностях

Выполняет функцию Web-server c возможностью удаленного доступа через Интернет-Explorer

Функции программного обеспечения «Altavision»:

Поддержка до 128 сетевых каналов (в том числе и одновременно от нескольких регистраторов)

Одновременный мониторинг камер с нескольких регистраторов

Поддержка «гибкого» экрана с возможностью просмотра на нескольких мониторах. Конфигурация окон и размещение камер программируется.

Синхронное воспроизведение до 16 каналов, в том числе и с нескольких регистраторов

Копирование файлов по сети

Удаленная настройка параметров регистратора (через встроенный Web сервер), контроль наличия видео сигналов

Обновление ПО регистратора по сети до последней доступной версии

Видеорегистратор HVBdvr-04DVS 	1 шт.

ИК пульт дистанционного управления 	1 шт.

USB мышка......	1 шт.

Кабель SATA для подключения HDD 	1 шт.

Адаптер питания 12 В, 2 А с кабелем подключения к сети электропитания 220В	1 шт.

Паспорт	1 экз.

Руководство по эксплуатации .	1 экз.

Программное обеспечение клиентского рабочего места (Altavision) 	1 шт.

Программа просмотра и преобразования файлов архива ...	1 шт.

Программа работы с дисками архива регистратора на персональном компьютере	1 шт.

Тара для ЗИП (укладывается в транспортную тару) 	1 шт.

Транспортная тара 400 х 300 х 150 (мм) 	1 шт.

# Text boxes

HVBdvr-08DVS

Программное обеспечение «Altavision»

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Фотографии изделия

Отличительные особенности

Основные параметры и характеристики

Комплект поставки