Видеосистемы «АлтернативА»

16-канальный цифровой видеорегистратор, 4-канальный синхронный звук, HDMI выход, SVGA выход, телевизионный выход, поддержка удаленного доступа по Интернет, с мобильного телефона и КПК, встроенный видеосервер, управление телеметрией, входы тревог, программируемые релейные выходы.

Видеорегистратор HVGdvr-016HDMI является дальнейшим развитием линейки видеорегистраторов серии HVGdvr-04HS и 16-канальных видеорегистраторов HVGdvr-116H.

Высококачественный многорежимный видеовыход:

- Поддержка LCD и плазменных панелей с HDMI входом разрешения 720 р.

- Новый SVGA контроллер с поддержкой современных широкоформатных TFT мониторов с соотношением сторон 16:9 – разрешения 1280х720 и стандартного соотношения сторон 4:3 – разрешения 1280х1024 и 1024х768.

- Основной ТВ видеовыход с поддержкой функций управления регистратором.

Такая мощная видеоподсистема позволяет получать идеальное изображение на всех современных видеомониторах как в условиях офисов, так и в домашних условиях на больших плазменных панелях. Площадь формируемого изображения позволяет без искажения отображать 4 камеры в разрешение D1 (704х576).

Бесшумная работа системы охлаждения - идеальна для жилого дома и офиса:

- В конструкции регистратора применено пассивное охлаждение корпуса, т.е. регистратор может эксплуатироваться с отключенным вентилятором корпуса.

- Внешний блок питания 12В позволяет улучшить тепловой режим внутри корпуса регистратора без необходимости использования «шумного» вентилятора. Внешнее питание 12В позволяет обеспечить бесперебойное электропитание всей видеосистемы (видеорегистратора и видеокамер) от недорогого ИБП напряжения 12В, увеличив при этом время автономной работы в несколько раз.

- Жесткий диска для записи архива монтируются на дно корпуса видеорегистратора, что улучшает охлаждение диска.

Мощная подсистема видеообработки на основе специализированного процессора с аппаратной реализацией компрессии в формате H.264:

- Запись всех каналов в реальном времени в разрешении GIF + первый и восьмой канал в D1 или все каналы в разрешении D1 по 6 кадр/с

- Бипоточное кодирование для всех видеоканалов – независимая скорость кадров (от 1 до 25), разрешение и скорость поток записи и трансляции по сети, что делает видеорегистратор идеальным решением для работы через сеть Интернет при любой пропускной способности канала.

- Мощный видеопроцессор обработки позволяет одновременно воспроизводить из архива 16 или 4 любых канала, записанных в формате Н.264, без остановки режима записи и сетевого видеосервера.

- Поддержка аппаратного JPEG кодека позволяет делать электронные фотографии любых каналов с заданной периодичностью или по событию.

Гибкость и высокое качество системы мониторинга:

- Обновленный SVGA-HDMI контроллер формирует высококачественное изображение для основного HDMI и SVGA монитора, а также одновременно с этим позволяет в качестве основного монитора использоваться телевизор, т.е. SVGA/ HDMI и ТВ выходы работают одновременно.

- Телевизионный видеовыход позволяет просматривать мультиэкран на удаленном (до 250 м) аналоговом мониторе, например, на посту охраны.

- Для обеспечения высокого качества изображения, как днем, так и ночью, регистратор позволяет составить расписание автоматического изменения параметров яркости, контраста, насыщенности, цветности и усиления для каждой камеры для различного времени суток

Развитая система входов-выходов:

- 4 линейных входов для подключения аудиосигналов. Синхронная запись возможна с каждым видеоканалом.

- 1 выход для активных колонок позволяет работать со звуком непосредственно на регистраторе.

- 16 тревожных входов с программируемой полярностью (НР/НЗ) позволяют управлять записью, тревожными выходами и монитором, отправлять e-mail.

- 3 тревожных выхода для формирования тревожных сообщений о любых запрограммированных событиях.

Встроенные интерфейсы для взаимодействия с другими устройствами:

- USB 2.0 - два равноценных высокоскоростных интерфейса обеспечивают подключение мыши и любых накопителей для переноса файлов архива.

- 10/100 Mbit LAN – сетевой интерфейс для построения с помощью регистратора распределенных систем видеонаблюдения.

- RS485 – выход управления телеметрией с поддержкой 35 распространенных протоколов.

- RS232 – для выполнения сервисных функций, работы с POS-терминалами и др. (назначение программируется в регистраторе).

Подсистема хранения данных архива:

- Подключение 1 жесткого диска с интерфейсом SATA, емкостью до 2 Тбайт.

- Энергосберегающий режим эксплуатации жесткого диска – если к диску нет обращения более 5 минут, его двигатель автоматически выключается, что снижает энергопотребление, а также продлевает срок его службы

- Регистратор поддерживает функцию S.M.A.R.T. – контроль диагностики работоспособности жестких дисков. В случае обнаружения проблем с диском регистратор может формировать тревожные извещения.

Регистраторы поставляются с русским и английским меню, сопроводительной документацией (руководство пользователя, руководство по клиентскому ПО, паспорт). С регистратором поставляется программа клиентского рабочего места, программа просмотра файлов архива на компьютере и их преобразования в AVI файлы, а также программа работы на компьютере с дисками архива снятыми с регистратора.

- Алгоритм компрессии видеоизображения – аппаратный, стандарт H.264

- Запись всех каналов в реальном времени. Первый и восьмой каналы с разрешением D1 (704x576), остальные каналы с разрешением CIF (352x288)/

- Запись всех каналов в максимальном разрешении D1 (704x576) по 6 кадров/с на каждый канал.

- Встроенный HDMI видеовыход разрешения 720 р.

- SVGA интерфейс поддерживает разрешения 1280х1024, 1024х720 и 1024х768

- Отображение всех камер осуществляется в реальном времени с разрешением 704х576 независимо от разрешения и скорости записи

- Запись ведется по расписанию: непрерывная, по детектору, по датчику или произвольная их комбинация, в т.ч. и совмещенная

- Режим JPEG фотографирования – позволяет по каждому каналу сохранять фотографии с заданной периодичностью или по событию

- Подключение одного SATA диска емкостью до 2 Тбайт.

- Запись звука синхронно с каждым каналом видео

- Частота оцифровки звука – 16 кГц, алгоритм компрессии – OggVorbis со скоростью потока 16 кбит/с

- USB 2.0 интерфейсы для подключения внешних накопителей и создания копий, а также мыши для управления (возможна горячая замена).

- Встроенный интерфейс RJ45 10M/100M позволяет подключать регистратор к сетям TCP/IP

- Бипоточное кодирование – идеальное решение для работы по сети Интернет при слабым каналах связи. Запись видео осуществляется с максимальной скоростью и максимальным разрешением, а качество трансляции видео по сети Интернет может быть оптимизировано под используемую пропускную способность канала – без какого-либо ухудшения качества записи.

- Удаленный доступ к мониторингу, архиву и настройкам возможен как при помощи специализированного ПО, так и через Интернет Еxplorer за счет встроенного WEB-сервера.

- Возможность удаленного доступа к регистратору с мобильного телефона с ОС Simbian, смартфона или КПК с Windows ОС.

- Встроенный интерфейс RS-485 позволяет управлять поворотными камерами, в т.ч. и через компьютерную сеть.

- Возможно подключение 16 внешних датчиков, а также формирование 3 релейных сигналов тревоги.

Способ реализации основных функций

Встроенная операционная система Linux (FLASH)

Обновление прошивки регистратора автономно через USB носитель или по сети через клиентскую программу

Аппаратная обработка видео- и аудио- сигналов

Характеристики видеообработки

Алгоритм компрессии – H.264

Бипоточное кодирование для всех каналов видео

Разрешение записи 704х576 и 352х288

Поддержка многозонного детектора движения (396 зон)

Поддержка приватных зон – маскирование областей

Поддержка тревожных зон для управления выходами

Функции хранения информации, работа с дисками и копирование

Интерфейс подключения диска - SATA

Поддержка режима энергосбережения диска

Циклическая запись или запись до заполнения диска

Мониторинг и воспроизведение архива

HDMI выход на плазменные панели и LCD-мониторы

Основной выход на SVGA и ТВ монитор

Одновременное воспроизведение 4 или 16 каналов из архива

Возможность управления скоростью воспроизведения архива

Режим автоматического фотографирования в JPEG формате

Сетевые функции в режиме видеосервера

Поддержка ЛВС и высокоскоростных ADSL модемов

Мониторинг всех камер в реальном времени и из архива

Возможен одновременный мониторинг и работы с архивами нескольких регистраторов (в т.ч. и синхронный просмотр)

По сети доступны все функции управления

Встроенный WWW-сервере для доступа через Internet

| Параметр | HVGdvr-016HDMI |
| --- | --- |
| Скорость, кадр/с и разрешение отображения | 25 кадр/с, D1 (704 х 576) |
| Количество видеоканалов | 16 |
| Разрешение-скорость записи на канал | 25 кадр/с для всех каналов: 1-й и 8-й каналы D1 (704х576) остальные каналы CIF 6 кадр/с для всех каналов D1 (704х576) |
| Алгоритм видеокомпрессии | H.264 |
| Режим фотографирования | JPEG |
| Видеовыходы | HDMI – 720p SVGA – 1280x1024, 1280x768, 1024x768 ТВ – 704x576 |
| Количество аудиовходов | 4 |
| Обработки аудио сигнала | 16 кГц / OggVorbis |
| Сетевой интерфейс | Ethernet TCP/IP, RG-45, 10/100Mbit |
| Интерфейс управления телеметрией | RS-485 (Pelco-P, Pelco-D, Panasonic…) |
| Коммуникационные интерфейсы | 2 шт., USB 2.0 |
| Поддерживаемые устройства USB | USB Flash, DVD-RW, HDD, «Мышка» |
| Жесткий диск | 1 шт., SATA |
| Макс. емкость каждого жесткого диска, Гбайт | 2000 |
| Количество внешних входов/выходов тревог | 16/3 |
| Электропитание (без учета тока HDD) | 12 B, 700 мA без учета (HDD) |
| Диапазон рабочих температур, ОС | -10 – +55 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 375 х 295 х 50 |
| Масса (без жесткого диска), кг | 2,3 |

| Стальной корпус (толщина 0,8 мм). Удобно сдвигаемая крышка |  | Просторный корпус для размещения диска большой емкости |
| --- | --- | --- |

| Вид спереди |  | Вид сзади (входы видео и звука, выходы видео и звука, сеть, USB, HDMI, VGA, RS-232, входы-выходы тревог, RS-485, вход питания 12 В |
| --- | --- | --- |

Видеорегистратор HVGdvr-016HDMI является полностью завершенным сетевым устройством, позволяющим решать любые сетевые задачи

Сетевые функции регистратора:

Работа по любым сетям

Трафик от каждой камеры программируется пользователем в диапазоне от 128 Кбит/с (352х288 при 4 кадр/с) до 2048 Кбит/с (704х576 при 25 кадр/с)

Бипоточное кодирование позволяет оптимизировать сетевой трафик под пропускную способность канала без ухудшения качества записи

По сети возможен мониторинг, многоканальная синхронная работа с архивом, управление выходами и анализ входов тревог

Доступ осуществляется на основе имен зарегистрированных в регистраторе пользователей и паролей, с указанием прав для каждого из них

Для повышения надежности защиты подключения, можно ограничить доступ к регистратору указанием списка доступных IP адресов клиента

Регистратор поддерживает доступ на основе фиксированных IP адресов или при помощи DNS серверов

При построении распределенных систем возможна автоматическая синхронизация времени регистратора с заданным NTP сервером

Регистратор является FTP и ALARM сервером

Осуществляет доставку e-mail по тревожным событиям, потере видеосигнала и неисправностях

Выполняет функцию Web-server c возможностью удаленного доступа через Интернет-Explorer

Функции программного обеспечения «Altavision»:

Поддержка до 128 сетевых каналов (в том числе и одновременно от нескольких регистраторов)

Одновременный мониторинг камер с нескольких регистраторов

Поддержка «гибкого» экрана с возможностью просмотра на нескольких мониторах.

Синхронное воспроизведение до 16 каналов, в том числе и с нескольких регистраторов

Копирование файлов по сети

Удаленная настройка параметров регистратора (через встроенный Web сервер), контроль наличия видео сигналов

Обновление ПО регистратора по сети до последней доступной версии

Видеорегистратор HVGdvr-016HDMI 	1 шт.

ИК пульт дистанционного управления 	1 шт.

USB мышка......	1 шт.

Кабель SATA для подключения HDD 	1 шт.

Адаптер питания 12 В, 2 А с кабелем подключения к сети электропитания 220В	1 шт.

Паспорт	1 экз.

Руководство по эксплуатации .	1 экз.

Программное обеспечение клиентского рабочего места (Altavision) 	1 шт.

Программа просмотра и преобразования файлов архива ...	1 шт.

Программа работы с дисками архива регистратора на персональном компьютере	1 шт.

Тара для ЗИП (укладывается в транспортную тару) 	1 шт.

Транспортная тара 450 х 370 х 170 (мм) 	1 шт.

# Text boxes

HVGdvr-016HDMI

Программное обеспечение «Altavision»

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Фотографии изделия

Отличительные особенности

Основные параметры и характеристики

Комплект поставки