Видеосистемы «АлтернативА»

16-канальный цифровой видеорегистратор, запись D1 в реальном времени, 16-канальный синхронный звук, выходы (HDMI, SVGA телевизионный), поддержка доступа по Интернет, с мобильного телефона и КПК, встроенный видеосервер, управление телеметрией, входы и выходы транзитные видеовыходы.

Видеорегистратор HVGdvr-816HDMI является дальнейшим развитием линейки видеорегистраторов серии HVGdvr-516DP и HVGdvr-816D.

Высококачественный многорежимный видеовыход:

- Поддержка LCD и плазменных панелей с HDMI входом разрешения 720 р.

- Новый SVGA контроллер с поддержкой современных широкоформатных TFT мониторов с соотношением сторон 16:9 – разрешения 1280х720 и стандартного соотношения сторон 4:3 – разрешения 1280х1024 и 1024х768.

- Основной ТВ видеовыход с поддержкой функций управления регистратором.

- Встроенный SVGA контроллер и ТВ выход работают синхронно.

Такая мощная видеоподсистема позволяет получать идеальное изображение на всех современных видеомониторах как в условиях офисов, так и в домашних условиях на больших плазменных панелях. Площадь формируемого изображения позволяет без искажения отображать 4 камеры в разрешение D1 (704х576).

Видеорегистратор обеспечивает питание подключаемых к нему видеокамер:

- Регистратор оборудован встроенным 400 ВТ источником питания (5-ти кратный запас мощности) – не требует охлаждения – высокая надежность.

- Источник обеспечивает питание видеокамер напряжением 12 В, током 4 А.

- Централизованное питание видеосистемы исключает эффект «земляных» петель, что повышает качество изображения.

- Такое решение снижает конечную стоимость видеосистемы за счет использования единого ИБП 220 В ля регистратора, видеокамер и монитора.

Бесшумная работа системы охлаждения - идеальна для жилого дома и офиса:

- В конструкции регистратора применено пассивное охлаждение корпуса.

- Корпус оборудован бесшумным 120 мм вентилятором, эффективность которого на 40 % выше ранее используемых 60 мм, а уровень шума ниже в 3 раза. Кроме того управление скоростью вращения вентилятора осуществляется с помощью термодатчика, контролирующего температуру источника питания.

- Жесткие диски монтируются непосредственно на корпус видеорегистратора, что улучшает их охлаждение.

Мощная подсистема видеообработки на основе специализированного процессора с аппаратной реализацией компрессии в формате H.264:

- Запись всех каналов в реальном времени в разрешении D1 (704х576).

- Бипоточное кодирование для всех видеоканалов – независимая скорость кадров (от 1 до 25), разрешение и скорость поток записи и трансляции по сети, что делает видеорегистратор идеальным решением для работы через сеть Интернет при любой пропускной способности канала.

- Мощный видеопроцессор обработки позволяет одновременно воспроизводить из архива 16 или 4 любых канала, записанных в формате Н.264, без остановки режима записи и сетевого видеосервера.

- Поддержка аппаратного JPEG кодека позволяет делать электронные фотографии любых каналов с заданной периодичностью или по событию.

Гибкость и высокое качество системы мониторинга:

- Обновленный SVGA-HDMI контроллер формирует высококачественное изображение для основного HDMI и SVGA монитора, а также одновременно с этим позволяет в качестве основного монитора использоваться телевизор, т.е. SVGA/ HDMI и ТВ выходы работают одновременно.

- Телевизионный видеовыход позволяет просматривать мультиэкран на удаленном (до 250 м) аналоговом мониторе, например, на посту охраны.

- Для обеспечения высокого качества изображения, как днем, так и ночью, регистратор позволяет составить расписание автоматического изменения параметров яркости, контраста, насыщенности, цветности и усиления для каждой камеры для различного времени суток

Развитая система входов-выходов:

- 16 линейных входов для подключения аудиосигналов. Синхронная запись возможна с каждым видеоканалом.

- 1 выход для активных колонок позволяет работать со звуком непосредственно на регистраторе.

- 1 вход для организации двусторонних аудиопереговоров по сети.

- 16 тревожных входов с программируемой полярностью (НР/НЗ) позволяют управлять записью, тревожными выходами и монитором, отправлять e-mail.

- 6 тревожных выхода для формирования тревожных сообщений о любых запрограммированных событиях.

Встроенные интерфейсы для взаимодействия с другими устройствами:

- USB 2.0 - два равноценных высокоскоростных интерфейса обеспечивают подключение мыши и любых накопителей для переноса файлов архива.

- 10/100 Mbit LAN – сетевой интерфейс для построения с помощью регистратора распределенных систем видеонаблюдения.

- RS485 – выход управления телеметрией с поддержкой 35 распространенных протоколов.

- RS232 – для выполнения сервисных функций, работы с POS-терминалами и др. (назначение программируется в регистраторе).

Подсистема хранения данных архива:

- Подключение 8 жестких дисков с интерфейсом SATA, емкостью до 2 Тбайт каждый.

- Энергосберегающий режим эксплуатации жесткого диска – если к диску нет обращения более 5 минут, его двигатель автоматически выключается, что снижает энергопотребление, а также продлевает срок его службы

- Регистратор поддерживает функцию S.M.A.R.T. – контроль диагностики работоспособности жестких дисков. В случае обнаружения проблем с диском регистратор может формировать тревожные извещения.

- Для копирования больших объемов информации видеорегистратор оборудован интерфейсом е-SATA, к которому подключается жесткий диск.

Регистраторы поставляются с русским и английским меню, сопроводительной документацией (руководство пользователя, руководство по клиентскому ПО, паспорт). С регистратором поставляется программа клиентского рабочего места, программа просмотра файлов архива на компьютере и их преобразования в AVI файлы, а также программа работы на компьютере с дисками архива снятыми с регистратора.

- Алгоритм компрессии видеоизображения – аппаратный, стандарт H.264

- Запись всех каналов в реальном времени с разрешением D1 (704x576)

- Встроенный HDMI видеовыход разрешения 720 р.

- SVGA интерфейс поддерживает разрешения 1280х1024, 1024х720 и 1024х768

- Отображение всех камер осуществляется в реальном времени с разрешением 704х576 независимо от разрешения и скорости записи

- Запись ведется по расписанию: непрерывная, по детектору, по датчику или произвольная их комбинация, в т.ч. и совмещенная

- Режим JPEG фотографирования – позволяет по каждому каналу сохранять фотографии с заданной периодичностью или по событию

- Подключение 8 дисков SATA емкостью до 2 Тбайт каждый, а также внешний интерфейс е-SATA для подключения диска копирования.

- .Запись звука синхронно с каждым каналом видео

- Частота оцифровки звука – 16 кГц, алгоритм компрессии – OggVorbis со скоростью потока 16 кбит/с

- USB 2.0 интерфейсы для подключения внешних накопителей и создания копий, а также мыши для управления (возможна горячая замена).

- Встроенный интерфейс RJ45 10M/100M позволяет подключать регистратор к сетям TCP/IP

- Бипоточное кодирование – идеальное решение для работы по сети Интернет при слабым каналах связи. Запись видео осуществляется с максимальной скоростью и максимальным разрешением, а качество трансляции видео по сети Интернет может быть оптимизировано под используемую пропускную способность канала – без какого-либо ухудшения качества записи.

- Удаленный доступ к мониторингу, архиву и настройкам возможен как при помощи специализированного ПО, так и  через Интернет Еxplorer за счет встроенного WEB-сервера.

- Возможность удаленного доступа к регистратору с мобильного телефона с ОС Simbian, смартфона или КПК с Windows ОС.

- Встроенный интерфейс RS-485 позволяет управлять поворотными камерами, в т.ч. и через компьютерную сеть.

- Возможно подключение 16 внешних датчиков, а также формирование 6 релейных сигналов тревоги.

Способ реализации основных функций

Встроенная операционная система Linux (FLASH)

Обновление прошивки регистратора автономно через USB носитель или по сети через клиентскую программу

Аппаратная обработка видео- и аудио- сигналов

Характеристики видеообработки

Алгоритм компрессии – H.264

Бипоточное кодирование для всех каналов видео

Разрешение записи D1 (704х576), HD1 (352х288), 2CIF (704x288)

Поддержка многозонного детектора движения (396 зон)

Поддержка приватных зон – маскирование областей

Поддержка тревожных зон для управления выходами

Функции хранения информации, работа с дисками и копирование

Интерфейс подключения диска - SATA

Поддержка режима энергосбережения диска

Циклическая запись или запись до заполнения диска

Мониторинг и воспроизведение архива

HDMI выход на плазменные панели и LCD-мониторы

Основной выход на SVGA и ТВ монитор

Одновременное воспроизведение 4 или 16 каналов из архива

Возможность управления скоростью воспроизведения архива

Режим автоматического фотографирования в JPEG формате

Сетевые функции в режиме видеосервера

Поддержка ЛВС и высокоскоростных ADSL модемов

Мониторинг всех камер в реальном времени и из архива

Возможен одновременный мониторинг и работы с архивами нескольких регистраторов (в т.ч. и синхронный просмотр)

По сети доступны все функции управления

Встроенный WWW-сервер для доступа через Internet

| Параметр | HVGdvr-816HDMI |
| --- | --- |
| Скорость, кадр/с и разрешение отображения | 25 кадр/с, D1 (704 х 576) |
| Количество видеоканалов | 16 |
| Разрешение-скорость записи на канал | 25 кадр/с, D1 (704 х 576) |
| Алгоритм видеокомпрессии | H.264 |
| Режим фотографирования | JPEG |
| Видеовыходы | HDMI – 720p SVGA – 1280x1024, 1280x768, 1024x768 ТВ – 704x576 |
| Количество аудиовходов | 16 |
| Обработки аудио сигнала | 16 кГц / OggVorbis |
| Сетевой интерфейс | Ethernet TCP/IP, RG-45, 10/100Mbit |
| Интерфейс управления телеметрией | RS-485 (Pelco-P, Pelco-D, Panasonic…) |
| Коммуникационные интерфейсы | 2 шт., USB 2.0 |
| Поддерживаемые устройства USB | USB Flash, DVD-RW, HDD, «Мышка» |
| Жесткий диск | 8 шт., SATA |
| Макс. емкость каждого жесткого диска, Гбайт | 2000 |
| Интерфейс для копирования | e-SATA, USB 2.0. |
| Транзитные видеовыходы | 16, с активным усилителем. |
| Количество внешних входов/выходов тревог | 16/6 |
| Электропитание (без учета HDD и камер) | 12 B, 25 ВА |
| Диапазон рабочих температур, ОС | -10 – +55 |
| Встроенный источник электропитания камер | 12 В, 4А |
| Диапазон рабочих температур | -10 – +55 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 440 х 460 х 95 |
| Масса (без жесткого диска), кг | 7,5 |

| Стальной корпус (толщина 0,8 мм). Удобно сдвигаемая крышка |  | Просторный корпус для размещения диска большой емкости |
| --- | --- | --- |

| Вид спереди |  | Вид сзади (входы видео и звука, выходы видео и звука, сеть, USB, HDMI, VGA, RS-232, входы-выходы тревог, RS-485, вход питания 12 В |
| --- | --- | --- |

Видеорегистратор HVGdvr-816HDMI является полностью завершенным сетевым устройством, позволяющим решать любые сетевые задачи

Сетевые функции регистратора:

Работа по любым сетям

Трафик от каждой камеры программируется пользователем в диапазоне от 128 Кбит/с (352х288 при 4 кадр/с) до 2048 Кбит/с (704х576 при 25 кадр/с)

Бипоточное кодирование позволяет оптимизировать сетевой трафик под пропускную способность канала без ухудшения качества записи

По сети возможен мониторинг, многоканальная синхронная работа с архивом, управление выходами и анализ входов тревог

Доступ осуществляется на основе имен зарегистрированных в регистраторе пользователей и паролей, с указанием прав для каждого из них

Для повышения надежности защиты подключения, можно ограничить доступ к регистратору указанием списка доступных IP адресов клиента

Регистратор поддерживает доступ на основе фиксированных IP адресов или при помощи DNS серверов

При построении распределенных систем возможна автоматическая синхронизация времени регистратора с заданным NTP сервером

Регистратор является FTP и ALARM сервером

Осуществляет доставку e-mail по тревожным событиям, потере видеосигнала и неисправностях

Выполняет функцию Web-server c возможностью удаленного доступа через Интернет-Explorer

Функции программного обеспечения «Altavision»:

Поддержка до 128 сетевых каналов (в том числе и одновременно от нескольких регистраторов)

Одновременный мониторинг камер с нескольких регистраторов

Поддержка «гибкого» экрана с возможностью просмотра на нескольких мониторах.

Синхронное воспроизведение до 16 каналов, в том числе и с нескольких регистраторов

Копирование файлов по сети

Удаленная настройка параметров регистратора (через встроенный Web сервер), контроль наличия видео сигналов

Обновление ПО регистратора по сети до последней доступной версии

Видеорегистратор HVGdvr-816HDMI 	1 шт.

ИК пульт дистанционного управления 	1 шт.

USB мышка......	1 шт.

Коммуникационный кабель (16 аудиовходов, тревожный видеовыход)	1 шт.

Кабель SATA для подключения HDD (опция по заказу)	2 (8) шт.

Кабель подключения к сети электропитания 220В	1 шт.

Разъем для подключения кабеля питания видеокамер	1 шт.

Кронштейн для крепления в 19 “ RACK стойку	2 шт.

Кронштейн для установки DVD-RW	2 шт.

Кронштейн для установки жесткого диска (4, 5, 6)	6 шт.

Планка для установки жестких дисков (7,8) (опция по заказу)	1 шт.

Комплект крепежа для HDD, DVD-RW, RACK	1 шт.

Паспорт	1 экз.

Руководство по эксплуатации .	1 экз.

Программное обеспечение клиентского рабочего места (Altavision) 	1 шт.

Программа просмотра и преобразования файлов архива ...	1 шт.

Программа работы с дисками архива регистратора на персональном компьютере	1 шт.

Тара для ЗИП (укладывается в транспортную тару) 	1 шт.

Транспортная тара 510 х 510 х 170 (мм) 	1 шт.

# Text boxes

HVGdvr-816HDMI

Программное обеспечение «Altavision»

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Фотографии изделия

Отличительные особенности

Основные параметры и характеристики

Комплект поставки