Видеосистемы «АлтернативА»

Цветная видеокамера высокого разрешения с объективом с фиксированным фокусным расстоянием и функцией день-ночь

Цветная видеокамера высокого разрешения (540 ТВЛ) на базе ПЗС матрицы SONY 1/3”, предназначена для организации видеонаблюдения внутри помещений с регулируемым климатом и не содержащих в воздухе пыли, абразивных и агрессивных веществ.

Камера выполнена в металлическом герметическом цилиндре, снабжена объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Встроенные схемы электронного затвора, автоматического регулирования усиления, компенсации задней засветки, регулировки баланса белого, а также цифровая видеообработка позволяют получить высококачественное изображение и отличную цветопередачу. Для работы в условиях пониженной освещенности камера поддерживает режим «день-ночь», в котором формирует черно-белое изображение с целью снижения шумов и ошибок цветопередачи.

Корпус видеокамеры предназначен для монтажа как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Конструкция корпуса позволяет использовать камеру с объективом с фокусными расстояниями от f=3,6 до f=16 мм, что обеспечивает эффективное распознавание лиц и денежных купюр на расстоянии от 2 до 7 м.

| * возможно комплектование указанными объективами | ПЗС – матрица SONY 1/3" Super HAD (ІСХ409АКА) Разрешение, ТВЛ 540 Кол-во эффективных пикселей 752 (Г) х 582 (В) Встроенный объектив М12х0.5 f = 3,6 мм (опция 4 / 6 / 8 / 12 / 16) * Отношение сигнал/шум, дБ > 50 Минимальная освещенность при цветном изображении (“День”) 0,5 лк F2.0 Минимальная освещенность при монохромном изображении (режим “Ночь”) 0,2 лк F2.0 Гамма коррекция 0,45 Усиление видеосигнала в режиме АРУ, дБ 25 Режимы баланса белого ATW – автоматический контроль температуры белого цвета Диапазон температур баланса белого 2200 – 10000 К Выдержка электронного затвора, с 1 / 50 ... 1 / 100 000, автоматическая Видеовыход 1.0 В, 75 Ом, композитный Напряжение питания пост./перемен. ток, В 10,7 … 13,2 В Ток потребления, не более, мА 90 Рабочая температура +10 °С … + 50 °С Габаритные размеры ВхД, мм 22 х 76 Вес, не более, г 150 |
| --- | --- |

| Камера изготавливается в корпусах двух цветов: белого (слоновой кости) и черного. Белый корпус делает камеру менее заметной на светлом потолке, а черный – позволяет максимально скрыть направление, в котором осуществляется наблюдение. | • видеокамера VA-626 • паспорт и руководство по эксплуатации • гарантийный талон |
| --- | --- |

# Text boxes

VA-626

Техническая спецификация

Варианты корпуса

Комплект поставки

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

Украина, 04123, г. Киев, ул. Ветряные горы, 6а	 www.ant.kiev.ua

Тел./ факс: (044) 484-75-51, 484-75-52	e-mail: info@ant.kiev.ua

VA-626